KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

[Sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 14 grudnia 2004 r. - Dz. U. Nr 2, poz. 8 z 2005 r. oraz  w oparciu o wytyczne dyrektywy 91/155/EWG] REACH

Data wystawienia: 12.8.2008									           Strona: 1 z 6-ciu

Data aktualizacji:

Nazwa preparatu:  Premium Power Plus – całoroczny dodatek do ON - receptura HT-W4-321-103-551-SD/IC

1.       I d e n t y f i k a c j a  p r e p a r a t u , I d e n t y f i k a c j a  p r o d u c e n t a

1.1     Nazwa chemiczna, nazwa handlowa: -całoroczny dodatek do oleju napędowego Premium Power Plus

Numer CAS:

Numer WE ( EINECS):

Inna nazwa: receptura 462W-PPPD-1C

1.2.   Przeznaczenie preparatu lub produktu

Dodatek do oleju napędowego dla ulepszenia parametrów jakościowych ON.

1.3. Identyfikacja producenta/importera: Importer

Imie lub imie handlowe: Sport stars Lumir Maslanak

Adres: Plac Świętego Krzyża 1/8, Cieszyn 43-400

Regon: 240438727

Telefon: 0048 668 739 490

E-mail: b.original@wp.pl

Fax:        ---

1.4. Telefon alarmowy: Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej : (042) 631-47-24

2.      Id e n t y f i k a c ja  z a g r o ż e ń

2.1.  Klasyfikacja preparatu

Klasyfikacja produktu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r o substancjach i preparatach chemicznych  (Dz. U. Nr

11, poz.84 z póź. zmianami), Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2003 r. W sprawie kryteriów i sposobu

klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1666)

Klasyfikacja: preparat  jest klasyfikowany jako niebezpieczny

Symbol:  Xn

Rodzaj zagrożenia :   szkodliwy

- Najważniejsze działanie na zdrowie czlowieka: Drażni oczy, skórę(zawiera 2-ethylhexylnitrat) i drogi oddechowe.  W przypadku

przełknięcia może dojść do podrażnienia mucus membran gardzieli, esofagu i żolądka. Szkodliwy w przypadku wdechnięcia

produktu.

2.3    Ryzyko dla środowiska.

Unikać zrzutów  produktu do środowiska. Nie przypuszcza się długotrwałe niekorzystne działanie produktu w środowisku

naturalnym.

2.4.   Niedpowiednie postepowanie:

Niepostanowiono

2.5.   Inne dane:

Ciecz palna, niebezpieczeństwo palenia po podgrzaniu nad punkt zapłonu.

3.      S k l a d  i  i n f o r m a c j a  o  s k l a d n i k a c h                                                                         462W-PPPD-1C strona 2 z 6-ciu

Nazwa chemiczna :                                  1,2,4 Trimetylobenzen                          solwent nafta

Zawartość  v (%):                                                     <0,2                                               <10

Numer CAS:                                                            95-63-6                                      64742-94-5

Numer WE ( EINECS):                                        202-436-9                                      265-198-5

Numer indeksowy:                                            601-043-00-3                                649-424-00-3

Symbole niebezpieczeństwa:                                     Xn,N                                 bezpieczny,Nota H, Nota 4                                                                Xn

R-zdanie:                                                     10,20,36/37/38,51/53

S-zdanie:                                                                 2,26

Receptura chroniona tajemnicą handlową.

4.     Pi e r w s z a  p o m o c

4.1   Uwagi ogólne

Należy przestrzegać uwag dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania zamieszczonych na etykiecie.

4.2.  Po narażeniu dróg oddechowych

Wynieść poszkodowanego na świeże powietrze, zapewnić spokój i ciepło. W razie potrzeby podać tlen lub zastosować sztuczne

oddychanie. W przypadku utraty przytomności, transportować w pozycji bezpiecznej (bocznej ustalonej). Wezwać lekarza.

4.3   W kontakcie ze skóra

Zdjąć skażoną odzież. Skażone partie skóry zmyć dokładnie za pomocą wody z mydłem.

Narażone partie skóry posmarować kremem. W przypadku długotrwałego podrażnienia skonsultować sie z lekarzem.

4.4   W kontakcie z oczami

Wypłukać obficie dużą ilością wody (10-15 min.). Chronić niepodrażnione oko, zdjąć szkła kontaktowe. W razie konieczności

wezwać lekarza okulistę.

4.5   W przypadku spożycia

Unikać wymiotów. Ryzyko zachłyśnięcia. Można podać wegiel aktywny. Nie podawać alkoholu, mleka. Wezwać lekarza, pokazać

opakowanie lub etykiete.

4.6   Inne dane:

5.    Po s t ę p o w a n i e   w   p r z y p a d k u   p o ż a r u

5.1   Odpowiednie środki gaśnicze:  Dwutlenek wegla [CO2], proszek lub piana gaśnicza, rozpylony strumień wody.

5.2  Nieodpowiednie środki gaśnicze: Silny strumień  wody – ryzyko rozprzestrzenienia pożaru.

5.3   Szczególne zagrożenie:  Opróznione opakowania nie zgniatać- może dojść do powstania pożaru. Przy pożarze powstaje                                       dym, tlenki  wegla, siarki, fosforu i inne niedefinowane związki organiczne.

5.4   Specjalne środki ochronne dla strażaków:   Osoby biorące udział w akcji gaśniczej narażone na dym i opary  muszą być

wyposażone w środki ochrony dróg oddechowych i oczu, ewentualnie w odpowiednie ubranie ochronne.

5.5   Pozostale dane: nie ma

6.     Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska                                   462W-PPPD-1C strona 3 z 6-ciu

6.1   Środki bezpieczeństwa do ochrony osób: Zatrzymać wyciek preparatu, oznaczyć miejsce wycieku i uniemożliwić wstęp osobom

niepowołanym. Zastosować środki ochrony osobistej – ograniczyć kontakt preparatu ze skórą, oczami, ubraniem. Usunąć zródła

ognia. Uwaga – niebezpieczeństwo poślizgniecia .

6.2    Niezbędne środki dla ochrony środowiska Nie należy dopuścić do przedostania się produktu do wód gruntowych, zbiorników

i cieków wodnych ani do kanalizacji.

6.3   Metody oczyszczania/wchłaniania:  Pochłaniać na piasku lub innym materiale obojętnym. Oczyścić skażone miejsce. Zebrany

materiał potraktować jak odpady i dalej postepować wg p.13.

  - Pozostałe dane: Wg p.8 i 13

7.     Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie

7.1   Środki ostrożności podczas obchodzenia się z substancją

Postępować zgodnie z przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Podczas pracy z preparatem nie należy jeść, pić i palić

papierosów. Unikać kontaktu ze skórą i oczami, nie wdychać par. Pracować tylko w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

7.2   Wymagania w zakresie przechowywania i opakowań

Przechowywać tylko w oryginalnych, szczelnych opakowaniach, w pomieszczeniach dobrze wentylowanych. Przechowywać z dala

od zródeł ognia. Na terenie magazynu przestrzegać zakazu palenia, używania otwartego ognia. Zalecana temperatura

przechowywania ok. 20 °C.

8.      Ko n t r o l a   n a r a ż a n i a   i   ś r o d k i   o c h r o n y   i n d y w i d u a l n e j

8.1    Parametry kontroli niebezpiecznych skladników w  miejscu pracy.

Dla preparatu nie ustalono wskaźników granicznych. Na podstawie charakteru produktu mozna skorzystać z danych dla:

oleje mineralne        CAS  ------                 NDS (mg.m-3):  5                        NDSch  (mg.m-3):   10

8.2    Ograniczenie narażania:

8.2.1. Wyposażenie osobiste:

Przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Przed przerwą i po zakończeniu pracy umyć ręce. Unikać kontaktu ze skórą i

oczami, nie wdychać par. Pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Ochrona dróg oddechowych: W normalnych warunkach pracy nie jest wymagana; w przypadku wysokich stężeń par założyć ochronę

dróg oddechowych z odpowiednim filtrem.Stosowane środki ochrony indywidualnej muszą  spełniać wymagania zawarte w

rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2005 r.(Dz. U. Nr 259, poz. 2173) oraz dyrektywy 89/686/WE (wraz z pózn.

zm.). Pracodawca obowiazany jest zapewnić środki ochrony odpowiednie do wykonywanych czynności oraz spełniające wszystkie

wymagania jakościowe, w tym również ich konserwacje i oczyszczanie.

Należy zastosować procedury monitorowania stężeń niebezpiecznych komponentów w powietrzu oraz procedury kontroli czystości

powietrza w miejscu pracy - o ile są one dostępne i uzasadnione na danym  stanowisku - zgodnie z odpowiednimi Polskimi lub

Europejskimi Normami z uwzględnieniem warunków panujących w miejscu narażenia oraz odpowiedniej metodologii pomiaru

dostosowanej do warunków pracy.

Tryb, rodzaj i częstotliwość  badań i pomiarów powinny spełniać wymagania zawarte w rozporzadzeniu MZ z dnia 20 kwietnia

2005 r. (Dz. U. Nr 73, poz. 645).

Ochrona oczu: Używać szczelnych okularów ochronnych.

Ochrona rąk : Nosić rękawice ochronne.

Materiał, z którego wykonane sa  rękawice musi być nieprzepuszczalny i odporny na działanie produktu. Wyboru materialu na

rękawice ochronne należy dokonać przy uwzglednieniu czasów przebicia, szybkości przenikania i degradacji. Ponadto wybór

odpowiednich rękawic nie zależy tylko od materiału, lecz także od innych cech jakościowych i zmienia się w zależności od

producenta. Od producenta rękawic należy uzyskać informacje na temat dokładnego czasu przebicia i go przestrzegać.

Ochrona ciala: Właściwa odzież ochronna w przypadku niebezpeieczeństwa trwalego kontaktu preparatu ze skóra.

Inne dane: niema

8.2.2. Ograniczenie narażenia środowiska naturalnego

Unikać zrzutów produktu do gleby, wód gruntowych i kanalizacji.

9.      Właściwości fizykochemiczne                                                                                                       462W-PPPD-1C strona 4 z 6-ciu

9.1.   Ogólne informacje:

Stan skupienia ( przy 20oC):                    ciecz

Kolor:                                                      jasno bursztynowy

Zapach:                                                    charakterystyczny dla produktu ropopochodnego

9.2.   Niezbędne informacje ze względu na ochronę zdrowia i środowiska naturalnego

Wartość  pH (przy oC):                                           brak

Temperatura(zakres temperatur)  topnienia (oC):   brak

Temperatura(zakres temperatur) wrzenia    (oC):    335

Palność:                                                       ponad 60 oC

Samozapłon                                                              -----

Granice wybuchowości (górna granica) (% obj.):    ------

dolna granica (% obj.):                  ------

Właściwości utleniajace:                                 brak

Prężność  par  (przy 20 oC):                             brak

Gęstość  (przy  20oC):                                0,93 kg/l

Rozpuszczalność  (przy 20oC):

- w wodzie :                           nierozpuszczalny

- w tłuszczach : włacznie specyfikacji oleju - rozpuszczalny

Współcznynnik oddzielania n-oktanol/woda     nieustalony

Następne dane: Lepkość

9.3.  Następne informacje:

Punkt zapłonu (oC):                                 60

Preparat nie zawiera PCB, PCT, węglowodorów chlorowanych i materiałów zawierających metale cieżkie.

10.      Stabilność i reaktywność

Warunki, kiedy preparat jest stabilny: poczas zwykłych warunków pracy i magazynowania preparat jest stabilny

10.1.   Warunki, których należy unikać:

wysoka temperatura, iskry i otwarty płomień

10.2.  Substancje, których należy unikać:

Silne środki utleniajace

10.3.  Niebezpieczne produkty rozkladu:

W warunkach pożaru moga tworzyć sie dymy, tlenki wegla, siarki, fosforu oraz inne nieokreślone związki organiczne

11.      Informacje toksykologiczne

11.1.   Ostre zatrucie

- LD50, doustnie,szczur (mg/kg):

- LD50, inhalacyjnie, szczur lub królik (mg/kg):

11.2.   Zatrucia długotrwałe-chroniczne:

Nie przypuszcza się. Długotrwały kontakt ze skąrą może spowodować podrażnienie.

11.3.   Inne dzialania:

Rakotwórczość: Nie ma. Preparat zawiera mniej niż 3% materiałów ekstrahowalnych do dimetylsulfonidu (DMSO), mierzono

metodą IP 346

Mutagenność :     Nie ma działania mutagennego (Ames test)

Toksyczność dla reprodukcji: nie ma

Pozostałe dane: nie ma

12.      Informacje ekologiczne

12.1.  Toksyczność ostra komponentów

-DL50 (doustnie, szczur):

-CL50 ( inhalacja,szczur):

-DL50 ( skóra, królik):

Toksyczność preparatu

Produkt nie był testowany. Brak szczegółowych danych o toksyczności ostrej preparatu. Klasyfikacji toksykologicznej dokonano

na podstawie danych o zawartości składników niebezpiecznych w oparciu o wytyczne rozporządzenia w sprawie kryteriów

i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych. Produktem należy obchodzić się z ostrożnością właściwą dla

chemikaliów.

462W-PPPD-1C strona 5 z 6-ciu

12.2.  Mobilność:

Ze względu na charakter preparatu istnieje duże niebezpieczeństwo rozszerzania sie plamy olejowej na powierzchni wody.

12.3.  Trwałość i mozliwość rozkładu.

Preparat jest trudno rozkładalny

12.4.  Potencjał bioakumulacyjny

Preparat praktycznie nierozpuszczalny w wodzie

12.4.  Pozostałe niekorzystne działania

Preparat nie powinien zanieczyścić żródeł wody, kanalizacji i gleby. Film olejowy na powierzchni wody powoduje spadek

zawartości tlenu w wodzie.

13.     Postepowanie z odpadami

13.1.   Formy likwidacji praparatu:

Pozostałości składować w oryginalnych pojemnikach. Utylizować zgodnie z obowiazującymi przepisami. Kod odpadu: 13 07 01

Zalecenia dotyczące zużytych opakowań:

Opróżnione z resztek produktu opakowania dostarczyć na odpowiednie wysypisko lub do utylizacji zgodnie z miejscowymi

przepisami.Kod opakowań: 15 01 10-zawiera resztki preparatu lub został preparatem zanieczyszczony, kat.N

Formy likwidacji czystego opakowania:

Opróżnione opakowania można wykorzystać do ponownego napełniania lub recyklingu zgodnie z obowiazujacymi przepisami, kod

15 01 kat O

13.2.   Zalecenia dotyczące wlaściwego usuwania preparatu

Regeneracja - tak

Poczas spalania preparatu nie powstaje popiół

Odpad preparatu jest klasyfikowany jak bezpieczny przemysłowy odpad.

Likwidacja na wysypisku– nie

13.3.  Rozporzadzenia dotyczace odpadów:

Patrz oddzial 15.

14.      Informacje o transporcie

Transport naziemny

ADR/RID:         ciecz  palna, klasa  III, numer ONZ/UN - 1993

ADN/ADNR:    nie podlega przepisom

IMDG:               nie podlega przepisom

ICAO/IATA:     nie podlega przepisom

15.   Informacje dotyczace uregulowań prawnych

15.1. Oznaczenie literowe i określenie niebezpieczeństwa.

Produkt szkodliwy                      Xn

15.2. Postanowienia specjalne na terenie Wspólnoty Eurepejskiej

nie ma

15.3. Postanowienia specjalne dotyczące ochrony zdrowia i osób

Nie ma

Zastosowane przepisy krajowe

Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 wraz z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego

(Dz. U. Nr 2, poz. 8 z 2005 r.).

Rozporządzenie MZ z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 171,

poz. 1666 wraz z póżn. zm. Dz. U. 2004, Nr 243, poz. 2440).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacja

i oznakowaniem (Dz. U. Nr 201, poz. 1674).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów

niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679 wraz z pózn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 14.08.2002 r. w sprawie obowiązku dostarczania karty charakterystyki niektórych preparatów

462W-PPPD-1C strona 6 z 6-ciu

niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne (Dz. U. Nr 142, poz. 1194).

Rozporządzenie MPiPS z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stążeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia

w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 wraz z pózn. zm. Dz. U. Nr 212, poz. 1769 z 2005 r.).

Oświadczenie Rządowe z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy Europejskiej dotyczacej

miedzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. Nr 178, poz.

1481).

Ustawa o odpadach z 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 wraz ze zmianami Dz. U. 2003, Nr 7, poz. 78).

Rozporządzenie MOU z 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie substancji niebezpiecznych i preparatów, których opakowania należy

zaopatrywać w zamknięcia utrudniajace otwarcie przez dzieci i w wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (Dz. U. Nr 140, poz.

1174).

Rozporządzenie MGiP z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie ograniczeń zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji

niebezpiecznych preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów (Dz. U. Nr 168, poz. 1762 z 2004 r.).

Rozporządzenie MGiP z dnia 21 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub

stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierajacych je produktów (Dz. U. Nr 39, poz. 372 z 2005 r.).

Rozporządzenie MPiPS z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagać dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 80, poz. 725 z

2003 r.).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

(Dz. U. Nr 73, poz. 645 z 2005 r.).

Inne zastosowane przepisy

67/548/EWG Dyrektywa Rady z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawodawczych, wykonawczych i administracyjnych

odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych.

91/155/EWG Dyrektywa Komisji z dnia 5 marca 1991 r. w sprawie definiowania wymagań wobec systemu informacji o niebezpiecznych

preparatach wdrażająca artykuł 10 Dyrektywy 88/379/EWG.

2001/58/WE Dyrektywa Komisji z dnia 27 lipca 2001 r. zmieniająca po raz drugi dyrektywę 91/155/EWG określająca i ustanawiająca szczegółowe

uzgodnienia dotyczace systemu szczególnych informacji o preparatach niebezpiecznych w związku z wykonaniem art. 14 dyrektywy Parlamentu

Europejskiego i Rady 99/45/WE oraz odnosząca się do substancji niebezpiecznych w związku z wykonaniem art. 27 dyrektywy Rady 67/548/EWG

(arkusz danych dotyczacych bezpieczeństwa).

2004/73/WE Dyrektywa z 29 kwietnia 2004 r. dostosowująca po raz dwudziesty dziewiaty do postępu technicznego dyrektywe Rady 67/548/EWG

w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania, i etykietowania

substancji niebezpiecznych.

16. Inne informacje

Pełen tekst zwrotów R z punktu 2. karty charakterystyki

R-10  Produkt łatwopalny

R-20/21/22  Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i oczami

R-36/37/38  Działa drażniąco na oczy, organy oddechowe i skórę

R-44  Niebezpieczeństwo wybuchu po podgrzaniu w uzamkniętym opakowaniu

R-51/53 Toksyczny dla organizmów wodnych, może spowodować długotrwałe niekorzystne zmiany w środowisku wodnym

R-65 Szkodliwy: po przełknięciu może spowodować uszkodzenie pluc

R-66 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry

Zalecenia dla szkoleń

W ramach szkoleń bezpieczeństwa i higieny pracy zaznajomić użytkowników z zasadami pracy z preparatem i środkami ochronnymi.

Polecone ograniczenie zastosowania preparatu

S-2  Chronić przed dziećmi

S-23 Nie wdychać pary rozptylonej cieczy

S-24 Unikać zanieczyszczenia oczy

S-36/37 Nosić odpowiednie Rękawice ochronne i odzież ochronną

S-62 W razie połknięcia unikać wymiotów: natychmiast kontaktować lekarza i pokazać etykietę lub opakowanie

Preparatu nie można stosować w innym celu od tego, który został opisany w punkcie1.2. Ponieważ specyficzne warunki zastosowania

preparatu znajdują sie po za kontrolą dostawcy, to obowiązkiem użytkownika jest dostosowanie się do przepisów miejscowych.

Informacje o bezpieczeństwie opisują preparat z punktu widzenia bezpieczeństwa i nie mogą być uważane w charakterze informacji

technicznej i nie można korzystać z nich dla prezentacji biznesowej lub gwarancji.